МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пензенский государственный

университет архитектуры и строительства

Кафедра экономики, управления и организации производства

Методические указания по дисциплине «Управление затратами предприятия (организации)» на тему:

«Определение экономического пункта размещения предприятия строительных материалов»

Пенза 2015

Оглавление

Введение

1. Цель и задачи работы

2. Состав работы

3. Методика выполнения расчетов

4. Последовательность выполнения расчетов

4.1 Выбор проектного варианта

4.2  Расчет технико-экономических показателей

проектного варианта

Приложения

Библиографический список

Введение

В настоящее время для эффективного использования действующих производственных фондов, в том числе заводов по производству строительных материалов, следует рассматривать возможность их реконструкции с изменением их мощности, технического перевооружения или перевода на выпуск другой продукции, используемой капитальным строительством в конкретном экономическом районе. Вместе с тем создание гибких производств, достаточно легко адаптирующихся к изменениям экономических условий, происходящим во внешней среде, требует и строительства новых предприятий. Поэтому правильный выбор размещения предприятий строительной индустрии способствует повышению эффективности минимальных вложений, т.е. снижению затрат не только в период строительства предприятия (единовременные затраты), но и при многолетней эксплуатации (текущие затраты).

Выбор же способов снижения единовременных и текущих затрат при размещении предприятия имеет свои закономерности, которые заключаются в последовательности учета множества факторов.

К числу факторов, снижающих затраты и повышающих результат, относятся экономические, климатические, социальные, экологические и другие факторы. При расчете выбора места строительства используются сведения о состоянии и перспективах развития района размещения проектируемого предприятия, данные об объеме СМР, о распределении сырьевых баз, действующих мощностей по территории конкретного района, информация о потребителях продукции по видам строительства.

На основании совокупности справочных и расчетных показателей обосновываются местоположение и мощность проектируемого предприятия.

Выбор места и мощности предприятия может быть осуществлен не только в соответствии с исходными данными, но и на основе экономического сопоставления нескольких вариантов по методу приведенных затрат. И использование данного метода имеет как преимущества, так и недостатки.  Однако для общей характеристики размещения предприятия он вполне оправдан.

1.Цель и задачи работы

Целью работы является углубление и закрепление знаний, приобретенных студентами при изучении теоретического курса, в том числе разделов: «Экономическая эффективность капитальных вложений», «Сметная стоимость строительства промышленных предприятий», «Себестоимость промышленной продукции», «Особенности ценообразования промышленной продукции» и др.

В задачи выполнения работы входят:

-приобретение практических навыков работы с  нормативно-справочной и экономической литературой;

-умение самостоятельно формировать альтернативные варианты;

-осуществление экономических расчетов по вариантам;

-выбор наиболее эффективного варианта.

2.Состав работы

Каждый студент получает в начале проектирования индивидуальный вариант задания, в котором определены структура работы и сроки ее выполнения.

Пояснительная записка должна содержать 25-30 страниц с подробными объяснениями и экономическими расчетами. Технико-экономические показатели проектируемого завода оформляются в табличной форме. Исходными данными для выполнения расчетов по индивидуальному заданию (согласно варианту) являются:

- вид строительства и вид продукции;

- местоположение потребителей, действующих предприятий и сырьевой базы в условных экономических пунктах.

Работа выполняется в 2 этапа.

На первом этапе производится подробный анализ исходных данных, дополняемых затем соответствующими экономическими расчетами. В результате этого принимается решение по компоновке вариантов (не менее двух):

- на новое строительство предприятий стройиндустрии;

- на дальнейшую реконструкцию действующих мощностей;

- на покупку недостающей продукции в других экономических пунктах;

- на продажу избыточной продукции.

На этом же этапе оценивается выбранный вариант, который согласуется с преподавателем.

Второй этап предполагает оценку экономической эффективности выбранного студентом варианта.

Защита работы осуществляется в сроки, установленные графиком выполнения самостоятельных работ.

3.Методика выполнения расчетов

Правильный выбор проектного варианта способствует повышению эффективности капитальных вложений, т.е. снижению затрат не только в период строительства и реконструкции предприятия (единовременные затраты), но и при его многолетней эксплуатации (текущие затраты). Выбор же способов снижения единовременных и текущих затрат при новом размещении предприятий имеет свои закономерности, которые заключаются в последовательности учета множества факторов.

К этим факторам относятся: экономические, климатические, социальные, экологические и др.

Данные о состоянии и перспективах развития района строительства; сведения об объеме СМР, о распределении сырьевых баз и действующих мощностей по территории конкретного района, информация о потребителях продукции по видам строительства также влияют на все виды затрат.

Характеристика области строительства, которая является потребителем продукции и на которую рассчитывается проектируемое предприятие, а также объем потребляемой продукции в настоящем и планируемом периодах определяются для условного экономического района с помощью специальных данных.

В характеристику производственной базы, где изготовляется аналогичная и взаимозаменяемая продукция для условного экономического района (пункта), включаются следующие показатели:

- наличие предприятий;

- расположение и мощности существующих предприятий;

- перспективы наращивания или сокращения мощностей действующих предприятий в планируемом периоде;

- поставка продукции из других районов;

- перспективы увеличения или сокращения выпуска конкретной продукции.

Характеристика состояния сырьевой базы (для условного экономического района) определяются по исходным данным, включающим:

- пункты, из которых завозится сырье для изготовления продукции, и расстояния перевозки;

- вид транспорта, используемого для перевозки;

- обеспеченность развития производства в планируемом периоде мощностью сырьевой базы и необходимость ее повышения;

- запасы минерального сырья и возможность использования отходов производства.

На основании расчетных показателей обосновываются варианты по строительству новых предприятий в различных экономических пунктах, по реконструкции  действующих мощностей, по ввозу или вывозу готовой продукции потенциальным потребителям.

По заданию руководителя курсовой работы выбор местоположения и мощности предприятия может быть осуществлен на основе не только экономического анализа вариантов, но и их экономического сопоставления по приведенной стоимости.

Если задается вариант по реконструкции предприятия (или расширения), то детально обосновывается прирост мощности существующего завода в выбранном студентом пункте, исходя из потребности продукции в зоне, обслуживаемой заводом, а также выявляются ликвидируемые мощности.

Технико-экономическая оценка выбранного решения осуществляется  студентом на основании индивидуального задания и предыдущих экономических расчетов.

Определение эффективности выбранного варианта производится в следующей последовательности:

- определение капитальных вложений в строительство нового проектируемого предприятия или реконструкцию действующего;

- расчет капитальных затрат по ввозу или вывозу готовой продукции;

- расчет основных технико-экономических показателей выбранного варианта.

Общий порядок расчета приведен на рис.1

Исходные данные по вариантам для выполнения работы заносятся в таблицу 1.

Таблица 1

| Потребитель | Действующая база | Сырьевая база | Территориальный пояс нахождения предприятия | Материалы в экономических пунктах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид строительства | Местоположение | Вид продукции | В пунктах |  | цемента | металла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

В расчетах используется также нормативно-справочные данные.

Рис.1 Алгоритм экономических расчетов.

При выполнении работы студенту предлагается вариант задания на основании исходных данных, представленных в приложениях 1П и 8П.

Затем определяется объем строительно-монтажных работ (СМР) и потребность в строительных материалах и конструкциях по видам строительства в условном экономическом районе на текущий год на основании исходных данных таблицы 2П и 3П. Указанные данные сводятся в таблицу 2.

Таблица 2

Объем СМР и потребность в строительных материалах на 1 млн. руб. СМР по видам строительства

| Вариант | Вид строительства | Объем СМР, млн. руб. | Потребность в строительных материалах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Из таблицы 4П прил. выбираются данные в соответствии с вариантом задания по действующим мощностям и их изменением в результате реконструкции (в перспективе). Данные расчетов должны быть представлены в табличной форме (табл.3).

Таблица 3

Действующие мощности по производству изделий в условном экономическом районе

| Местоположение в пунктах | Наименование предприятия | Мощность предприятия, тыс. м3 | Увеличение мощности в результате реконструкции, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Исходные данные по наличию сырьевой базы для условного экономического района и нормы расхода ресурсов на исходный вид продукции выбираются из табл. 5П и 6П прил.и сводятся соответственно в табл.4 и 5.

Таблица 4

Сырьевая база условного экономического района

| Местоположение в пунктах | Характеристика сырья | Запасы, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 5

Нормы расхода ресурсов для производства продукции

| Местоположение продукции | Расход материалов на 1 м3 |
| --- | --- |
|  | По видам ресурсов |
|  | Крупный заполнитель | Мелкий заполнитель | Пористый заполнитель | цемент | металл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Для удобства определения расстояний и расположения с условным указанием потребителей, действующих мощностей и сырьевых баз строится секторная диаграмма, пример которой представлен на рис.2.

Расстояния задаются по таблице 6.

Рис.2. Секторная диаграмма месторасположения сырьевых баз, действующих мощностей и потребителей в условном экономическом районе:

Таблица 6

Матрица распределения расстояний от центра секторной диаграммы по пунктам.

| Номера 2-х последних цифр зачетной книжки. | пункты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 70 | 95 | 181 | 22 | 193 | 34 | 64 | 127 | 16 | 175 | 143 | 20 | 111 | 79 | 106 | 121 |
| 2 | 69 | 284 | 362 | 43 | 174 | 45 | 153 | 38 | 25 | 86 | 152 | 81 | 30 | 58 | 17 | 112 |
| 3 | 158 | 273 | 43 | 64 | 155 | 76 | 142 | 49 | 34 | 97 | 161 | 60 | 59 | 337 | 28 | 30 |
| 4 | 147 | 62 | 24 | 258 | 136 | 87 | 131 | 50 | 343 | 208 | 170 | 49 | 78 | 16 | 239 | 14 |
| 5 | 136 | 251 | 305 | 96 | 27 | 98 | 120 | 61 | 352 | 19 | 89 | 28 | 97 | 350 | 40 | 25 |
| 6 | 125 | 40 | 316 | 77 | 148 | 389 | 129 | 72 | 351 | 20 | 98 | 37 | 86 | 24 | 251 | 36 |
| 7 | 114 | 39 | 337 | 58 | 69 | 100 | 38 | 83 | 340 | 231 | 107 | 56 | 65 | 43 | 262 | 47 |
| 8 | 103 | 28 | 358 | 39 | 180 | 91 | 147 | 94 | 39 | 242 | 16 | 75 | 44 | 62 | 73 | 158 |
| 9 | 92 | 217 | 79 | 210 | 91 | 362 | 56 | 105 | 28 | 253 | 25 | 94 | 23 | 381 | 84 | 169 |
| 0 | 181 | 206 | 90 | 101 | 120 | 53 | 55 | 16 | 17 | 64 | 134 | 13 | 20 | 90 | 295 | 170 |

Для простоты расчетов предполагается, что транспортирование будет осуществляться через центр диаграммы, поэтому общее расстояние определяется суммарным расчетом с использованием двух последних цифр в зачетной книжке. Например, две последние цифры в зачетной книжке 7 и 1. Следовательно, расстояние перевозок для пунктов 1-8 секторной диаграммы определяются по предпоследней цифре зачетной книжке, т.е. цифре 7 и левой части табл.6; для пунктов 9-16- по последней цифре зачетной книжки, т.е. цифре 1 и правой части табл.6. Таким образом, распределение расстояний от центра до места расположения для данного примера выглядит следующим образом:

центр-п.1= 114 км                                  центр-п.9= 16 км

центр-п.2= 39 км                                    центр-п.10=175 км

центр-п.3=337 км                                   центр-п.11=143 км

центр-п.4=58 км                                     центр-п.12=20 км

центр-п.5=69 км                                     центр-п.13=111 км

центр-п.6=100 км                                   центр-п.14=79 км

центр-п.7=38 км                                     центр-п.15=106 км

центр-п.8=83 км                                     центр-п.16=121 км

4. Последовательность выполнения экономических расчетов

4.1 Выбор проектного решения

Для выбора проектного варианта необходимо сформировать ряд альтернативных вариантов (но не менее двух). Такая компоновка связана с осуществлением ряда соответствующих экономических расчетов, последовательность выполнения которых заключается в следующем.

Вначале определяется дефицит продукции для условного экономического района (в заданных пунктах).

- Определение суммарной потребности в продукции для условного экономического района на год (Атек) и на перспективу -5 лет (Аперсп) производится по формуле:

тек = Vсмр П, тыс.м3,                               (1)

где Vсмр - объем СМР по видам строительства в условном экономическом районе, млн.руб.;

П – потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях на 1 млн.руб. СМР для условного экономического района, тыс.м3/млн.руб.

Предполагается, что в перспективе потребность в продукции в условном экономическом районе возрастает от 10 до 30 % по сравнению с текущей потребностью. Поэтому пересчет на потребность в продукции в перспективе осуществляется по формуле:

Аперсп  = (1,1 – 1,3) Атек , тыс.м3.               (2)

- Нахождение источников покрытия потребности продукции (т.е. производственных мощностей условного экономического района) на текущее время и на перспективу производится на основании исходных данных, представленных в табл. 3.

Мтек = М1+М2+…+Мn , тыс.м3 .         (3)

где     Мтек – суммарные мощности предприятия по производству               продукции, тыс.м3;

М1,М2…,Мn- действующие мощности по производству продукции в заданных пунктах, тыс.м3.

Перспективные мощности определяются исходя из заданных условий по увеличению мощности (т.е. осуществлению реконструкции):

Мперсп 1…n =(1.15-1,5) Мтек 1…n , тыс.м3;    (4)

где  Мтек 1…n – действующие мощности в пунктах, тыс.м3;

(1.15-1,5) - увеличение мощности в результате реконструкции действующих предприятий (от 115 до 150 %).

Тогда суммарные перспективные мощности рассчитываются по формуле:

Мперсп = Мперсп 1 + Мперсп 2 + …+ Мперсп n , тыс.м3.      (5)

- Определение баланса производства продукции и ее потребления на время расчета (Дтек) и на перспективу – 5 лет (Дперсп) ведется по формулам:

Дтек =Атек - Мтек , тыс.м3,                      (6)

Дперсп =Аперсп - Мперсп , тыс.м3.               (7)

- После определения баланса осуществляется его анализ для последующей компоновки альтернативных вариантов, который заключается в следующих шагах:

- если суммарные потребности  в продукции больше, чем источники их покрытия (Аперсп > Мперсп ), то имеется дефицит продукции (Дперсп > 0). В этом случае предусматривается следующее:

а) завоз готовой продукции из тех пунктов, где она производится и имеется в избытке. Выбор таких пунктов осуществляется по виду продукции с использованием табл. 1П прил. Количество завозимой продукции должно приравниваться ее дефициту. При рассмотрении альтернативных вариантов следует учесть расстояние транспортировки и вид транспорта.

б) увеличение процента дополнительного роста мощности реконструируемого предприятия (предприятий). При этом следует иметь в виду, что увеличить мощность путем дополнительной реконструкции возможно не более, чем на 10 тыс.м3. В случае большего дефицита можно предусмотреть третий вариант, рассматриваемый далее;

в) если суммарные потребности в продукции перспективе  Аперсп  значительно превышают действующие мощности Мперсп, то необходимо предусмотреть строительство нового предприятия.

При этом мощность нового предприятия принимается с превышением (на 5 %) дефицита продукции на перспективу Дперсп. Размещение нового предприятия следует предусмотреть вблизи сырьевых источников и потенциальных потребителей продукции. При выборе варианта размещения нового предприятия необходимо учесть, что транспортные затраты на перевозку готовой продукции ниже, чем на перевозку сырья.

- если суммарные потребности в продукции меньше, чем суммарные действующие мощности (Аперсп < Мперсп), то дефицита продукции нет (Дперсп = 0) или имеются ее излишки (профицит) (Дперсп < 0). В этом случае следует решить вопрос о вывозе избытка продукции в те пункты, где имеется потребитель продукции данного вида. При рассмотрении различных вариантов необходимо учесть расстояние транспортировки готовой продукции.

5. Основанием  для определения потребности в сырье (ресурсах) для изготовления заданного вида продукции на текущее время и на перспективу (соответственно Ртек и Рперсп) служат исходные данные, представленные в табл. 5П и 6П прил.

Расчет потребности в ресурсах ведется с учетом удельной нормы расхода каждого вида ресурса и осуществляется по формулам:

Рi тек = Асi тек Нуд i , тыс.м3 (т),                   (8)

Рi персп = Асi персп Нуд i , тыс.м3 (т),

где Нуд I – удельная норма расхода ресурса i-го вида в соответствующих единицах измерения (табл. 6П);

Асi тек ,Асi персп – потребность в ресурсах i-го вида соответственно на текущий период и на перспективу, тыс.м3 (по расчетам).

6. При определении соответствия запасов сырья потребностям в них для производства продукции следует учесть, что запасы сырья в карьерах рассчитаны для обеспечения работы большого количества предприятий.

Такое соответствие находится как разница между потребностями в сырье  для изготовления продукции и его запасами.

Д сi тек= З сi тек - Рсi тек                                                       (9)

Д сi персп = З сi персп - Рсi персп

где Д сi тек , Д сi персп – дефицит сырья i-го вида соответственно на текущий    период и на перспективу, тыс.м3;

З сi тек , З сi персп – запасы сырья i-го вида в карьерах соответственно на текущий период и на перспективу (табл. 5П), тыс.м3

В результате расчетов потребности в ресурсах дефицит сырья может иметь следующие значения:

- Если  Асi персп < Мсi персп (Дсi персп < 0) - дефицита сырья для производства продукции нет.

- Если  Асi персп > Мсi персп (Дсi персп > 0) - имеется дефицит сырья для производства продукции. В этом случае решается вопрос о завозе дополнительного сырья.

При этом определяется пункт, где необходимое сырье имеется в избытке, с использованием табл. 5П прил.

Количество ввозимого сырья должно соответствовать его дефициту

Дсi персп.

При рассмотрении альтернативных пунктов завоза сырья следует учесть расстояние его транспортировки к месту переработки.

Цемент и сталь, используемые при производстве изделий, завозятся железнодорожным транспортом из экономических районов, где производится соответствующая продукция. Данные представлены в табл. 1П прил.

Следует иметь в виду, что перевозка автомобильным транспортом является рентабельной на расстоянии до 100 км. Транспортирование свыше этого расстояния должно производиться железнодорожным транспортом.

7. Разработка различных проектных вариантов, в том числе и по размещению нового предприятия, производится с учетом прикрепления к поставщикам сырья и потенциальным потребителям. Выбор рационального варианта осуществляется по суммарной минимальной приведенной стоимости (расчет ведется на перспективу - 5лет.)

Суммарная приведенная стоимость определяется по каждому из сравниваемых вариантов. Расчет производится по формуле:

Зj =Цcj + З трj + З изj + З r j +Зстрj →min,           (10)

Цcj – суммарные затраты на приобретение сырья - «франко-карьер»; цемент и металл приобретаются по цене «франко-приобретенный склад предприятия», тыс. руб;

З трj – суммарная приведенная стоимость доставки сырья соответствующего вида на предприятие, тыс. руб;

З изj – приведенная стоимость изготовления изделий на заводе по сравниваемым вариантам, тыс. руб;

З r j – приведенная стоимость перевозки готовой продукции потребителю по сравниваемым вариантам, тыс. руб;

Зстрj – суммарная приведенная стоимость на строительство предприятия. Эта величина является постоянной для всех вариантов и поэтому в расчетах не учитывается (Зстрj =const).

А) суммарные затраты на приобретение ресурсов рассчитываются по формуле:

Цcj = Цc1 + Цc2 + …+ Цcn , тыс. руб.,                           (11)

где  Цc1 ,Цc2 ,…+ Цcn –затраты на приобретение ресурсов соответствующего вида на единицу продукции, тыс. руб.;

Цc1…n = Д i персп Нуд i Sci , тыс. руб.,                                (12)

Здесь Sci – стоимость одной единицы сырья  i-го вида, тыс. руб.

Стоимость сырья, используемого при производстве продукции, подлежит постоянному уточнению в связи с индексацией цен на текущий год.

Б) Расчет приведенной стоимости по доставке сырья соответствующего вида производится по формуле:

Зтрj = Зтр1 + Зтр2 + …+ Зтрn , тыс. руб.,                          (13)

где  Зтр1,2…n – приведенные стоимости доставки сырья соответствующего  вида, тыс. руб.,

Зтрn = Сʹтрn + Ен   Кʹтрn ,                                                    (14)

Сʹтрn = Ттрn  Vcj ,

Vcj = Д персп Нуд i Рi ,                                                       (15)

Кʹтрn = Ктрn Vcj Ri ,                                                         (16)

где Стрn –суммарная стоимость перевозки всего сырья, используемого для изготовления продукции, тыс. руб.,

Сʹтрn – стоимость перевозки отдельного вида сырья, тыс. руб.,

Ттрn –провозная плата (тарифы) на перевозку, тыс. руб.,

Vcj – объем перевозимого сырья i-го вида, тыс. руб.,

Ен –нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен = 0,15 )

Рi – плотность используемого сырья i-го вида, м3/т.

Кʹтрn – единовременные затраты на транспортные средства и дорожную сеть по сравниваемым вариантам. Кʹтрn  принимаются равными 0,3 руб. на 1 т/км. Единовременные затраты индексируются. Индексы задаются преподавателем;

Ri – расстояние перевозки сырья i-го вида, км, к месту переработки.

Для пересчета количества используемого местного сырья в м3 следует учитывать плотность материала, которая принимается для :

- Щебня – 1,6 т/м3

- Гравия – 1,9 т/м3

- Песка – 2,1 т/м3

- Песчано-гравийной смеси – 2 т/м3

- Керамзита – 0,5 т/м3

- Керамзитового песка – 0,45 т/м3

Тарифы  на перевозку грузов определяются в соответствии с классом грузов.

1.Железобетонные, бетонные, стальные, деревянные и подобные конструкции относятся к 1 классу.

2. Массовые навалочные грузы промышленности и строительства относятся к 1 классу: щебень, гравий, песок, шлак, глина, мел, камень известняковый и т.п.

В) Приведенная стоимость изготовления изделий на заводе Зизj по сравниваемым вариантам, тыс. руб., определяются по формуле:

Зизj = Сизj + Ен Кизj                                                                       (17)

(18)

где - себестоимость переработки сырья в готовую продукцию на единицу                                                                                                  продукции по  сравниваемым вариантам, тыс.руб./м3 . Себестоимость переработки  представлена в табл.7. Индексация затрат производится по заданию преподавателя.

(19)

где - удельные капитальные вложения, тыс.руб./м3:

-  в строительство нового завода на единицу продукции по сравниваемым вариантам определяются по табл.7;

- в реконструируемое предприятие составляют 70% от удельных капитальных вложений во вновь строящееся предприятие.

4) Приведенная стоимость при перевозке готовой продукции с завода потребителю по сравниваемым вариантам определяется по формуле:

(20)

(21)

где  - провозная плата за перевозку грузов;

- объём перевозимой продукции.

тыс.т,                                              (22)

где - плотность бетона (принимается равной 2,7 т/м3)

- количество продукции, вывозимой в отдельный пункт потребления, в долях (определяется в зависимости от близости потребителя). Чем меньше расстояние перевозок, тем большую часть от общего объема производимой продукции выгоднее вывозить в данный пункт. Если же завод-изготовитель и потребитель продукции находятся в одном пункте, то на данного потребителя может приходиться наибольшая часть от общего объёма производства.

Процентное соотношение вывозимой (ввозимой) готовой продукции осуществляется после консультации с преподавателем.

(23)

где - единовременные затраты на транспортные средства и дорожную сеть по сравниваемым вариантам (принимаются равными на 1т/км.).Затем производится их индексация.

- расстояние перевозки продукции к месту потребления, км.

8. Выбор экономически целесообразного варианта проектного решения производится по минимальной приведённой стоимости сравниваемых вариантов.

9. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения выбранного варианта проектного решения определяется как разница между суммарными приведенными стоимостями базового и выбранного вариантов по формуле:

,тыс.руб.                                            (24)

4.2. Расчет технико-экономических показателей

проектного варианта

Исходными данными для определения технико-экономических показателей (ТЭП) являются:

- задание на выполнение работы с обязательным обозначением вида выпускаемой продукции;

- выбранное проектное решение.

Последовательность расчета основных ТЭП заключается  в следующем.

1. Определение капитальных затрат в строительство нового или реконструкцию действующего предприятия на величину дефицита(профицита).

2. Определение среднесписочной численности рабочих.

3. Расчет расценки на единицу производимой продукции и расхода заработной платы на производство 1 м3 продукции.

4. Составление калькуляции  себестоимости единицы продукции.

5. Выбор планируемой цены единицы продукции.

6.Расчет основных ТЭП проектного решения.

Определение капитальных затрат в строительство нового или реконструкцию действующего предприятия осуществляется с учётом индексации цен – по нормативным данным с учетом годовой мощности предприятия. Годовая мощность а данном случае приравнивается дефициту (профициту).

Расчет среднесписочной численности рабочих производится по их группам. Для определения среднесписочной численности производственных (основных) рабочих используется формула:

(25)

где  - норма времени (трудоемкость) на изготовление единицы продукции, чел.-ч;

- годовой баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего, ч;

- процент выполнения норм, % (принимается равным 101-103 %);

- годовая производственная программа, равна дефициту (профициту) продукции на перспективу, тыс. м3.

9. Годовой баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего составляется как разница между календарными днями и суммой выходных, праздничных дней и плановых невыходов на работу. Эта разница в днях умножается на продолжительность одной рабочей смены. Для простоты расчетов эта продолжительность принимается по данным табл. 10 П.

Количество вспомогательных рабочих берется в размере 20-30% от среднесписочной численности производственных рабочих. Количество менеджеров принимается исходя из нормы управляемости 1:8, т.е. на каждого менеджера приходится 8 рабочих.

Расчет расценки (Р) на единицу производимой продукции осуществляется в зависимости от трудоёмкости и часовой тарифной ставки производственных рабочих соответствующих разрядов. Часовая тарифная ставка задается преподавателем или принимается по фактическим данным на действующих предприятиях. Рекомендуется использовать часовую тарифную ставку для 4 разряда рабочих по тарифно-квалификационному справочнику. Следовательно, для 4 разряда производственных рабочих расценка на единицу продукции равна:

,руб                                                 (26)

где - часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда, руб.

Расход основной заработной платы, приходящейся на изготовление 1 м3 продукции, рассчитывается исходя из тарифной части и доплат. Тарифная часть определяется по расценкам на изготовление продукции. Доплаты принимаются в размере 60-80 % от тарифной части  основной заработной платы. Полученная величина заносится в графу 5 табл. 7 по статье 5 «Основная заработная плата производственных рабочих».

Основой определения себестоимости проектируемой продукции предприятия служат следующие данные:

- производственная программа предприятия;

- расход сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов на единицу проектируемой продукции;

- численность основных рабочих;

- фонд заработной платы производственных рабочих;

- заготовительная стоимость сырья, материалов, тарифы на топливо, электроэнергию, пар.

Калькуляция себестоимости 1м3 продукции составляется по табл.7.

Таблица 7

Калькуляция себестоимости 1м3 продукции

(наименование продукции), руб.

| Наименование статей затрат | Единица измерения | Норма расхода на 1 единицу | Цена за единицу измерения, руб. | Затраты на 1 калькуляционную единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сырьё и материалы, в том числе: цемент (марка) щебень (наименование вида) песок строительный (песчано –гравййная смесь) арматурная сталь (класс, марка) прочие материалы (1,2% от от суммы предыдущих материалов) | т м3 м3 т руб | По табл.6П | [ ] |  |
| 2. Электроэнергия | кВт ч | По табл.9П По расчетам |  |  |
| 3. Пар | Гкал |  |  |  |
| 4. Вода | м3 |  |  |  |
| 5. Основная заработная плата производственных рабочих | руб. |  |  |  |
| 6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих (10% от п.5) | руб. |  |  |  |
| 7. Отчисления на социальное страхование производственных рабочих (32% от п.5 и п.6) | руб. |  |  |  |
| 8. Содержание и эксплуатация оборудования (84% от п.5) | руб. | По расчетам |  |  |
| 9. Цеховые расходы (58% от п.5) | руб. |  |  |  |
| 10. Общезаводские расходы (92% от п.5) | руб. |  |  |  |
| Итого заводская себестоимость | руб. |  |  |  |
| 11. Внепроизводственные расходы (2,5% от заводской себестоимости) | руб. |  |  |  |
| Полная себестоимость | руб. |  |  |  |

Для определения планируемой цены единицы продукции необходимо рассчитать цену и иметь соответствующие данные действующих цен в регионе. Расчет производится в табличной форме (табл.8).

Таблица 8

Выбор планируемой цены реализации 1м3  продукции, руб.

| № п/п | Составляющие цены | Условия расчета | Значение величин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость единицы продукции | По данным табл.7 |  |
| 2 | Ставка минимально допустимой рентабельности | 30% |  |
| 3 | Величина минимально допустимой рентабельности | п.1 * п.2 |  |
| 4 | Стоимость единицы продукции | п.1 * п.3 |  |
| 5 | Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) | 18% |  |
| 6 | Величина НДС | п.4 * п.5 |  |
| 7 | Минимальная цена единицы продукции с НДС | п.4 * п.6 |  |
| 8 | Сложившаяся цена на внутреннем рынке | В регионе |  |
| 9 | Сложившаяся цена на внешнем рынке | За пределами региона |  |
| 10 | Планируемая цена реализации продукции | Выбирается между величинами по пп.7,8,9 |  |

Расчет основных технико-экономических показателей производится по условиям, представленным в табл.9

Таблица 9

Основные ТЭП проектируемого предприятия

| № п/п | Наименование ТЭП | Условия расчета и используемые формулы | Показатели, используемые в формулах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Годовая прибыль предприятия ,тыс.руб |  | Ц - планируемая цена единицы продукции (по табл.8); С – себестоимость единицы продукции (по табл.7),руб; - годовая мощность предприятия, м3 |
| 2 | Уровень рентабельности затрат ,% |  | - соответственно: годовая прибыль и себестоимость, тыс.руб. |
| 3 | Годовая выработка рабочих : - в натуральном выражении, тыс.м3 - в стоимостном выражении, тыс.руб |  | -годовая цена всей продукции, тыс. руб.; Ч – численность производственных и вспомогательных рабочих, чел. |
| 4 | Удельные капитальные вложения в строительство (реконструкцию) предприятия , тыс.руб. |  | К – капитальные вложения (из расчетов), тыс.руб. |
| 5 | Расчетный срок окупаемости капитальных вложений , лет |  | Сравнить с нормативным сроком окупаемости |
| 6 | Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений |  | Сравнить с нормативным |

На основании проделанных экономических расчетов делаются выводы и формируются рекомендации.

| Номер варианта | Потребитель | Действующая база | Сырьевая база | Территориальный пояс | Материалы в экономических пунктах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | местоположение | Вид продукции | В пунктах |  | Це мент | Металл (сталь) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Промышленное | 1,2,3 | Колонны двухветвевые | 1,4 | 1,3,9 |  |  |  |
| 2 | Сельское | 12,10,9 | Блоки стеновые | 10,11 | 4,11,16 |  |  |  |
| 3 | Жилищное | 2,6,7 | Панели наружные стеновые на пористом заполнителе | 2,5,13 | 5,8,11 |  |  |  |
| 4 | Дорожное | 1,5,16 | Плиты дорожных покрытий | 11,16 | 3,6,15 |  |  |  |
| 5 | Водохозяйственное | 1,4,5 | Плиты днищ колодцев | 6,9 | 4,7,12 |  |  |  |
| 6 | Соцкультбытовое | 7,8,15 | Балки фундаментные | 8,12 | 6,15,16 |  |  |  |
| 7 | Промышленное | 1,10,12 | Колонны средние | 12,14 | 2,9,7 |  |  |  |
| 8 | Сельское | 7,11,14 | Плиты ленточных фундаментов | 7,10 | 7,16,19 |  |  |  |
| 9 | Жилищное | 1,13,14 | Сваи забивные | 5,13,15 | 9,8,15 |  |  |  |
| 10 | Дорожное | 9,13,15 | Плиты мостовые | 9,11 | 7,11,16 |  |  |  |
| 11 | Водохозяйственное | 1,5,7 | Трубы ж/б напорные | 6,9 | 3,6,12 |  |  |  |
| 12 | Соцкультбытовое | 2,3,5 | Плиты покрытия | 2,7 | 2,8,16 |  |  |  |
| 13 | Промышленное | 3,8,14 | Балки стропильные | 3,6 | 3,6,12 |  |  |  |
| 14 | Сельское | 4,7,10 | Перемычки брусковые | 4,8 | 4,8,15 |  |  |  |
| 15 | Жилищное | 1,6,7 | Панели перекрытия многопустотные | 1,2,15 | 1,3,9 |  |  |  |
| 16 | Дорожное | 5,9,13 | Плиты дорожные | 5,7 | 7,12,16 |  |  |  |
| 17 | Водохозяйственное | 8,12,16 | Лотки | 12,13 | 6,12,15 |  |  |  |
| 18 | Соцкультбытовое | 3,5,7 | Панели стеновые на пористом заполнителе | 7,11 | 7,13,15 |  |  |  |

Задания по вариантам для условного экономического района                            Таблица 1П

| 19 | Промышленное | 1,8,14 | Балки подкрановые | 1,3 | 1,3,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Сельское | 2,9,10 | Плиты перекрытия | 10,12 | 9,10,15 |  |  |  |
| 21 | Жилищное | 3,7,13 | Марши лестничные | 2,13,15 | 2,6,15 |  |  |  |
| 22 | Дорожное | 4,8,11 | Малоразмерные дорожные изделия | 11,15 | 9,11,16 |  |  |  |
| 23 | Водохозяйственное | 6,9,12 | Плиты перекрытия колодцев | 9,13 | 7,9,11 |  |  |  |
| 24 | Соцкультбытовое | 2,10,13 | Площадки лестничные | 13,14 | 6,7,12 |  |  |  |
| 25 | Промышленное | 1,4,9 | Фермы стропильные | 4,7,11 | 1,11,16 |  |  |  |
| 26 | Сельское | 3,11,16 | Блоки подвалов | 11,16 | 6,11,12 |  |  |  |
| 27 | Жилищное | 3,5,42 | Плиты покрытия | 4,7,11 | 10,12,3 |  |  |  |
| 28 | Соцкультбытовое | 16,11,1 | Бортовой камень | 15,2 | 11,13,1 |  |  |  |
| 29 | Сельское | 4,8,13 | Панели перекрытия сплошные | 1,7,12 | 2,6,14 |  |  |  |
| 30 | Водохозяйственное | 1,11,7 | Трубы ж/б низконапорные | 8,10,6 | 5,10,15 |  |  |  |
| 31 | Промышленное | 2,4,16 | Фермы двухскатные | 3,5,15 | 13,12,1 |  |  |  |
| 32 | Жилищное | 5,8,13 | Панели стеновые внутренние | 7,6,12 | 2,8,16 |  |  |  |
| 33 | Жилищное | 4,9,15 | Перемычки брусковые | 8,2,14 | 9,13,2 |  |  |  |

# Таблица 2П

# Объем строительно-монтажных работ на 200… год

# по видам строительства в условном экономическом районе, млн.руб.

| Но- мер вари- анта | Вид строительства |
| --- | --- |
|  | промыш- ленное | сельское | жилищное | дорожное | водохо- зяйст- венное | соцкульт- бытовое |
| 1 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 68 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 60,5 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 85,7 | - | - |
| 5 | - | - | - | - | 72,8 | - |
| 6 | - | - | - | - | - | 47,6 |
| 7 | 77,3 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | 52,8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | 72,8 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 69,8 | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 65,8 | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 46,5 |
| 13 | 87,7 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 77,5 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | 63,4 | - | - | - |
| 16 | - | - | - | 55,0 | - | - |
| 17 | - | - | - | - | 82,0 | - |
| 18 | - | - | - | - | - | 43,0 |
| 19 | 64,7 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 52,8 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | 50,3 | - | - | - |
| 22 | - | - | - | 44,0 | - | - |
| 23 | - | - | - | - | 78,0 | - |
| 24 | - | - | - | - | - | 39,0 |
| 25 | 48,0 | - | - | - | - | - |
| 26 | - | 50,0 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | 62,0 | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | 45,0 |
| 29 | - | 60,0 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | 55,0 | - |
| 31 | 70,0 | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | 55,0 | - | - | - |
| 33 | - | - | 50,0 | - | - | - |

# Таблица 3П

# Потребность в строительных материалах

и конструкциях на 1 млн.руб. строительно-

монтажных работ для условного

экономического района, м3

| Вид строительства | Строительные материалы и конструкции, м3 |
| --- | --- |
| Промышленное | 2900 |
| Сельское | 2900 |
| Дорожное | 1100 |
| Жилищное | 5700 |
| Соцкультбытовое | 2310 |
| Водохозяйственное | 840 |

# Таблица 4П

# Действующие мощности по производству сборных железобетонных

изделий в условном экономическом районе, тыс. м3

| Место- поло- жение в пунктах | Предприятие | Мощ- ность, тыс. м3 | Увели- чение за счет ре- конст- рукции,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДСК (жилищное строительство) ЖБК (промышленное строительство) | 50 30 | 10 15 |
| 2 | ЖБИ (жилищное строительство) ЖБИ (соцкультбытовое строительство) | 60 45 | 20 20 |
| 3 | ЗСК (промышленное строительство) | 35 | 15 |
| 4 | ЖБК (промышленное строительство) ССК (сельское строительство) ЖБИ (сельское строительство) | 40 42 40 | 25 15 10 |
| 5 | Завод промышленных конструкций (промышленное строительство) ДСК (жилищное строительство) Завод дорожных конструкций (дорожное строительство) | 50 60 30 | 30 10 15 |
| 6 | ЖБИ (промышленное строительство) Завод по производству труб (водохозяйственное строительство) | 35 43 | 10 15 |
| 7 | Завод ж/б изделий для сельского строительства ЖБК (дорожное строительство) ЖБИ (соцкультбытовое строительство) | 65 40 50 | 20 15 10 |
| 8 | ССК (сельскохозяйственное строительство) ЖБИ (соцкультбытовое строительство) | 40 50 | 10 20 |
| 9 | Завод строительных конструкций (дорожное строительство) ЖБК (водохозяйственное строительство) | 40 30 | 10 10 |
| 10 | Завод ж/б изделий для сельского строительства | 50 | 15 |
| 11 | ССК (сельскохозяйственное строительство) ЖБК (дорожное строительство) ЖБИ (соцкультбытовое строительство) | 45 35 30 | 20 10 15 |
| 12 | ЗСК (промышленное строительство) ССК (сельскохозяйственное строительство) ЖБИ (водохозяйственное строительство) ЖБК (соцкультбытовое строительство) | 34 50 20 40 | 10 15 10 20 |
| 13 | КПД (жилищное строительство) ЖБТ (водохозяйственное строительство) Завод строительных конструкций (соцкультбытовое строительство) | 65 30 35 | 10 10 10 |
| 14 | ЗСК (промышленное строительство) ЖБИ (соцкультбытовое строительство) | 60 45 | 20 15 |
| 15 | ДСК (жилищное строительство) ЖБК (дорожное строительство) | 54 25 | 10 15 |
| 16 | ДСК (сельскохозяйственное строительство) ЖБК (дорожное строительство) | 50 40 | 10 20 |

# Таблица 5П

# Сырьевая база условного экономического района

| Местоположе- ние в пунктах | Характеристика сырья | Запасы, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | 2245 |
| 2 | Песчано-гавийная смесь | 5339 |
| 3 | Песок | 4189 |
| 4 | Гравий | 23529 |
| 5 | Пористый наполнитель | 50000 |
| 6 | Гравий | 15810 |
| 7 | Песок | 37000 |
| 8 | Песчано-гавийная смесь | 8000 |
| 9 | Щебень | 45000 |
| 10 | То же | 18000 |
| 11 | Песок | 46000 |
| 12 | Гравий | 34266 |
| 13 | Пористый наполнитель | 62800 |
| 14 | То же | 20000 |
| 15 | Песчано-гавийная смесь | 18503 |
| 16 | Щебень | 24321 |

# Таблица 6П

# Нормы расходов ресурсов для производства продукции

| Номер вариан-та | Расход материалов на 1 м3 |
| --- | --- |
|  | крупный запол- нитель, м3 | мелкий за- полнитель,м3 | пористый за- полнитель, м3 | цемент, т | металл, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,5 | 0,401 | - | 0,312 | 0,012 |
| 2 | 0,841 | 0,427 | - | 0,251 | 0,007 |
| 3 | - | 0,451 | 0,832 | 0,356 | 0,015 |
| 4 | 0,484 | 0,208 | - | 0,324 | 0,066 |
| 5 | 0,423 | 0,286 | - | 0,315 | 0,018 |
| 6 | 0,356 | 0,443 | - | 0,421 | 0,017 |
| 7 | 0,445 | 0,412 | - | 0,328 | 0,158 |
| 8 | 0,402 | 0,457 | - | 0,364 | 0,056 |
| 9 | 0,527 | 0,309 | - | 0,286 | 0,042 |
| 10 | 0,577 | 0,469 | - | 0,331 | 0,083 |
| 11 | 0,604 | 0,526 | - | 0,28 | 0,071 |
| 12 | 0,516 | 0,24 | - | 0,165 | 0,027 |
| 13 | 0,458 | 0,312 | - | 0,352 | 0,051 |
| 14 | 0,331 | 0,254 | - | 0,156 | 0,006 |
| 15 | 0514 | 0,243 | - | 0,161 | 0,027 |
| 16 | 0,404 | 0,387 | - | 0,352 | 0,048 |
| 17 | 0,506 | 0,321 | - | 0,162 | 0,008 |
| 18 | - | 0,456 | 0,754 | 0,358 | 0,015 |
| 19 | 0,586 | 0,357 | - | 0,267 | 0,054 |
| 20 | 0,456 | 0,233 | - | 0,154 | 0,036 |
| 21 | 0,857 | 0,428 | - | 0,354 | 0,073 |
| 22 | 0,602 | 0,501 | - | 0,261 | 0,005 |
| 23 | 0,503 | 0,387 | - | 0,306 | 0,009 |
| 24 | 0,612 | 0,556 | - | 0,328 | 0,008 |
| 25 | 0,559 | 0,356 | - | 0,428 | 0,101 |
| 26 | 0,441 | 0,250 | - | 0,251 | 0,016 |
| 27 | 0,532 | 0,301 | - | 0,270 | 0,04 |
| 28 | 0,601 | 0,270 | - | 0,281 | 0,03 |
| 29 | 0,600 | 0,300 | - |  | 0,01 |
| 30 | 0,601 | 0,352 | - | 0,265 | 0,012 |
| 31 | 0,821 | 0,445 | - | 0,351 | 0,13 |
| 32 | 0,420 | 0,219 | - | 0,270 | 0,02 |
| 33 | 0,331 | 0,254 | - | 0,156 | 0,006 |

# Таблица 7П

# Затраты на производство 1 м3  изделий сборного железобетона

и др. продукции (в ценах 200.. г.)

| Предприятие | Мощность, тыс. м3 | Себестоимость переработки на предприятии, руб./м3 изд. | Удельные капитальные вложения на строи- тельство предприятий сборного железобетона, руб./м3 изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Завод крупнопанельного домостроения (КПД) | 220 130 100 60 | 60 20 62 64 66 | 83 50 91 97 105 |
| Заводы по производству сборного железобетона для строительства: - промышленного - сельского - дорожного и жилищного - культурно-бытового - водохозяйственного | 200 150 100 80 50 100 70 50 40 132 96 79 40 50 60 100 70 40 | 51 51 55 56 59 42 43 50 53 60 63 67 50 48 44 55 58 62 | 66 69 73 76 92 65 69 75 77 71 92 96 107 90 89 85 72 76 83 |
| Завод керамзитобетона | 70 | 63 | 87 |
| Завод минераловатных изделий | 240 156 165 160 |  | 35,7 57,8 56,0 44,4 |
| Завод керамзита | 90 | 8,0 | 16,7 |

# Таблица 8П

# Таблица распределения республик, краев

и областей России на территориальные пояса

| Республика, край, область | Террито- риальный пояс |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Алтайский край, Башкортостан, Бурятия |  |
| Амурская область |  |
| Архангельская область |  |
| Владимирская, Волгоградская, Воронежская области, Дагестан, Ивановская, Калининская, Горьковская, Астраханская, Брянская, Кировская, Московская, Новгородская, Тульская, Ульяновская, Костромская области |  |
| Иркутская область: южнее 60-й параллели севернее 60-й параллели |  |
| Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область |  |
| Камчатская область: южнее 55-й параллели севернее 55-й параллели |  |
| Карелия |  |
| Кемеровская область |  |
| Республика Коми, южнее Полярного круга |  |
| Орловская, Пензенская, Псковская, Смоленская, Куйбышевская, Ленинградская, Липецкая области |  |
| Магаданская область: южнее Полярного круга севернее Полярного круга |  |
| Мари-Эл, Мордовия, Татарстан |  |
| Мурманская область |  |
| Новосибирская, Омская, Оренбургская, Рязанская и Саратовская области |  |
| Приморский край |  |
| Ростовская область, Краснодарский край |  |
| Сахалинская область |  |

Таблица 9П

Показатели затрат

на заводское изготовление единицы продукции, 1 м3

| Номер варианта | Наименование продукции | Трудоем- кость изго- товления, чел.-ч | Нормы расходов ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электро- энергии, кВт . ч | пара, Гкал | воды, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Колонны двухветвевые | 8,1 | 37,2 | 0,07 | 0,19 |
| 2 | Блоки стеновые | 3,91 | 27 | 0,5 | 0,2 |
| 3, 18 | Панели наружние стеновые на Пористом заполнителе | 2,1 | 33 | 0,6 | 0,24 |
| 4, 16 | Плиты дорожных покрытий | 6,6 | 30,1 | 0,4 | 0,18 |
| 5 | Плиты днищ колодцев | 2 | 28 | 0,6 | 0,2 |
| 6 | Балки фундамента | 7,3 | 25 | 0,47 | 0,12 |
| 7 | Колонны средние | 7,5 | 36 | 0,8 | 0,2 |
| 8 | Плиты ленточные фундаментов | 6,01 | 15 | 0,43 | 0,12 |
| 9 | Сваи забивные | 1,5 | 26 | 0,555 | 0,23 |
| 10 | Плиты мостовые | 6,0 | 20,1 | 0,4 | 0,18 |
| 11 | Трубы железобетонные | 7,2 | 22 | 0,1 | 0,18 |
| 12 | Плиты покрытия | 5,8 | 34,4 | 0,6 | 0,19 |
| 13 | Балки стропильные | 6,5 | 35 | 0,86 | 0,19 |
| 14 | Перемычки брусковые | 1,2 | 21 | 0,22 | 0,18 |
| 15 | Панели перекрытия многопустотные | 2,6 | 34,7 | 0,42 | 0,18 |
| 17 | Лотки | 6,1 | 27 | 0,56 | 0,17 |
| 19 | Балки подкрановые | 7,24 | 25 | 0,89 | 0,18 |
| 20 | Плиты перекрытия | 2,8 | 30,5 | 0,85 | 0,19 |
| 21 | Марши лестничные | 5,6 | 21 | 0,45 | 0,19 |
| 22 | Малоразмерные дорожные изделия | 2,6 | 31 | 0,27 | 0,18 |
| 23 | Плиты перекрытия колодцев | 2,5 | 28 | 0,3 | 0,2 |
| 24 | Площадки лестничные | 5,3 | 24 | 0,49 | 0,21 |
| 25 | Фермы стропильные | 8,1 | 44 | 0,9 | 0,2 |
| 26 | Блоки подвалов | 6,6 | 16 | 0,45 | 0,12 |
| 27 | Плиты покрытия | 2,8 | 34 | 0,2 | 0,12 |
| 28 | Бортовой камень | 1,2 | 28 | 0,15 | 0,12 |
| 29 | Панели перекрытия сплошные | 2,5 | 30 | 0,3 | 0,12 |
| 30 | Трубы ж/б ………………. | 6,1 | 23 | 0,25 | 0,18 |
| 31 | Фермы двухскатные | 8,0 | 44 | 0,9 | 0,2 |
| 32 | Панели стеновые внутренние | 1,7 | 33 | 0,6 | 0,24 |
| 33 | Перемычки брусковые | 1,2 | 21 | 0,2 | 0,18 |

Таблица 10П

Примерный режим работы

рабочих на предприятии

| Возможные варианты графиков работы | Продолжительность смены, ч (при пятидневной рабочей неделе) по дням недели | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | понедельник | вторник | среда | чет- верг | пят-ница | суббота | воскре-сенье |  |
| А I-VII | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1)По действующему законодательству продолжительность рабочей недели должна равняться 41 часу для предприятий строительства 2) Каждая 8-ая суббота является рабочей |
| А VIII | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| Б I-VI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| Б VII | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |  |
| В I-III | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 |  |
| В IV | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 0 |  |
| Г I | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0 | 0 |  |
| Г II | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0 |  |
| Д I-IV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |
| Е 1 смена | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |  |
| Е 2 смена | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |

# Text boxes

Потребность в продукции (∑А)

Источники покрытия потребности в продукции (∑М)

Дефицит продукции (Д =∑ А-(∑М)

Д>0

Завоз продукции (вывоз продукции)

Строительство (реконструкция)

предприятия

Уточнение задания и пересчет

Потребность в сырье (∑Ас)

Источники покрытия потребности в сырье (∑Мс)

Дефицит сырья (Дс = (∑Ас-(∑Мс)

Дс>0

Завоз сырья (вывоз сырья)

Разработка вариантов

Расчет приведенных затрат (Зi)

Выбор оптимального варианта (Зi- min )

Расчет годового экономического эффекта

Расчет основных ТЭП проектного решения

Да

Нет

Да

Нет

-Потребители

-Действующие мощности

-Сырьевая база

-Проектные решения